| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _________Леонтьева В.Е «___»________________2016г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ Сунтарской СОШ №2 ______________В.Р. Иванов «___»________________2016 г. |
| --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ №56

# по охране труда  при работах с применением переносных лестниц и стремянок.

## 1. Общие положения.

## 1.1. Настоящая инструкция разработана на основании ДНАОП 5.2.00-5.04-97 "Типовая инструкция по охране труда при работах с использованием переносных лестниц и стремянок".

## 1.2. Инструкция по охране труда при работах с применением переносных лестниц и стремянок устанавливает требования безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с применением переносных лестниц и стремянок.

## 1.3. За нарушение требований инструкции виновные несут ответственность, согласно действующему законодательству.

## 1.4. К работе с применением переносных лестниц и стремянок допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие удостоверение по охране труда, необходимую квалификацию и практические навыки работы с применением переносных лестниц и стремянок.

## 1.5. Лица, работающие с применением переносных лестниц и стремянок, должны знать:

## приёмы оказания первой помощи;

## инструкцию по охране труда при работах с применением переносных лестниц и стремянок.

## 1.6. Переносные лестницы и стремянки применяются, в зависимости от условий и характера выполняемой работы.

## 1.7. При работе в электроустановках свыше 42 В необходимо применять лестницы и стремянки, изготовленные из сухой древесины или других изоляционных материалов. Разрешается применение металлических лестниц и стремянок, входящих в комплект оборудования связи, при условии их надёжной изоляции от пола и металлических частей оборудования.

## 1.8. Работу необходимо выполнять только порученную непосредственным руководителем и проводить её с использованием исправных переносных лестниц и стремянок, обеспечивающих безопасное проведение работ и отвечающих требованиям, приведённым в разделе 2.

## 2. Общие требования

## 2. 1. Общая длина (высота) приставной лестницы должна обеспечивать рабочему возможность работать стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы. Длина лестницы не должна превышать 5 м.

## 2. 2. Нижние концы приставных лестниц должны иметь упоры в виде острых стальных наконечников, если они устанавливаются на грунте, или резиновых башмаков, если они устанавливаются на полу, асфальте и т. п. При необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.

## 2. 3. Расстояние между ступеньками лестниц и стремянок должно быть не более 250 мм и не менее 150 мм; размер сечения ступенек - не менее 40 х 20 мм.

## 2. 4. Ступеньки деревянных лестниц должны быть прочно вставлены в выдолбленные в тетивах отверстия. Тетивы должны скрепляться стяжными болтами, диаметром не менее 8 мм с расстоянием между ними не больше 2 м, а также под верхней и нижней ступеньками.

## 2. 5. Размер рабочих площадок лестниц (стремянок) должен быть не менее 320 х 320 мм, стремянок-тумб - 300 х 220 мм. Рабочие площадки лестниц (стремянок), высотой 1, 3 м и выше должны иметь ограждения (упор, поручни).

## 2. 6. Металлические детали лестниц не должны иметь трещин, заусенцев и острых краёв. Трещины в тетивах и ступеньках деревянных лестниц допускаются только продольные, длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. При этом местонахождение и направление трещин не должно грозить ослаблением тетив и ступенек. Заделка трещин и надломов шпаклёвкой, заклеиванием или иным способом не допускается. Поперечные трещины не допускаются.

## 2. 7. Раздвижные лестницы (стремянки) должны иметь замковое приспособление, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания лестниц (стремянок) во время работы на них. Раздвижные стремянки с колёсами должны иметь замковое приспособление, исключающее движение стремянок во время работы на них.

## 2. 8. Переносные лестницы и стремянки должны подвергаться, в зависимости от условий пользования ими, не реже 1 раза в год.

## 2. 9. Все переносные лестницы и стремянки должны быть проинвентаризированы, иметь на тетивах порядковый номер и быть записанными в специальном журнале, в котором отмечаются их периодические осмотры. На их тетивах должна указываться дата очередного испытания, а также их принадлежность (цех, участок и т. п.).

## 3. Требования безопасности перед началом работ.

## 3. 1. До начал работ необходимо:

## надеть рабочую одежду, застегнуть обшлаги рукавов и убрать свисающие концы одежды;

## осмотреть рабочее место, убрать предметы, мешающие работе, и освободить проходы;

## проверить наличие в рабочей сумке необходимых инструментов и приспособлений;

## подготовить и надеть предохранительный пояс при работе на высоте более 1, 3 м.

## 3. 2. Проверить срок очередного испытания лестницы (стремянок).До начала работы о всех неисправностях сообщить руководителю работ 3. 3. Тщательно осмотреть лестницу на соответствие требованиям, приведённым в разделе 2.

## 3. 4. Обеспечить устойчивость лестницы (стремянки), а потом путём осмотра и испытания убедиться, что они не могут соскользнуть с места или быть случайно сдвинутыми.

## 4. Требования безопасности во время работы.

## 4. 1. Работы с электроинструментом, пневматическим инструментом, паяльной лампой и газосваркой, с монтажным пиротехническим пистолетом разрешаются только с лестниц (стремянок), имеющих ограждённые поручнями верхние площадки.

## 4. 2. Если невозможно прочно закрепить верх лестницы, а также при работе на лестницах (стремянках) в местах с оживлённым движением пешеходов или на высоте больше 4 м, независимо от наличия на концах лестницы (стремянки) металлических наконечников или резиновых башмаков, около неё должен находится работник, наблюдающий за местом проведения работ, движением людей и поддерживающий лестницу.

## 4. 3. Если необходимо установить лестницу (стремянку) против входных дверей, то около неё должен находится работник, оберегающий её от толчков.

## 4. 4. Для работы на маршах лестничных площадок могут применяться лестницы с укороченной тетивой или устраиваться специальные настилы.

## 4. 5. При работе на высоте более 1, 3 м передавать работнику инструмент, приспособления, сменные блоки и др., а также получать их от работника разрешается только с помощью бесконечной верёвки.

## 4.6. На лестнице не должно быть более 1 работающего.

## 4.7. При транспортировании лестницы убедитесь в безопасности окружающих.

## 4.8. При работе с применением переносных лестниц и стремянок запрещается:

## применять лестницы (стремянки) с истекшим сроком очередного испытания;

## работать с применением неисправных лестниц;

## стоять или проходить под лестницей, на которой находится рабочий;

## находиться на лестнице на расстоянии менее 1 м от её верхнего конца;

## в случае недостаточной длины лестницы устраивать опорные сооружения из

## ящиков, бочек и т. п., а также устанавливать переносные лестницы под углом больше 75 градусов без дополнительного крепления верхней части лестницы;

## работать с двух верхних ступенек лестниц (стремянок), не имеющих ограждений;

## находиться на ступеньках больше, чем одному человеку;

## работать около и над работающими машинами, валами, шкивами,

## транспортёрами и др.;

## выполнять работу по натягиванию проводов и кабелей;

## работать с приставных лестниц с электро- и пневмоинструментом;

## поддерживать на высоте тяжёлые детали;

## применять металлические переносные лестницы и стремянки (кроме указанных в пункте 1. 5.) при обслуживании и ремонте электроустановок, замене ламп электроосвещения;

## применять временные настилы на случайных опорах (ящиках, кирпичах и т. п.) вместо лестниц;

## применять лестницы (стремянки) с прибитыми гвоздями ступеньками без врезки ступенек в тетивы.

## 5. Требования безопасности по окончании работы.

## 5. 1. Проверить наличие используемых инструментов и приспособлений.

## 5. 2. Привести в порядок рабочее место.

## 5. 3. Убрать лестницу в отведённое для хранения место.

## 5. 4. Сдать инструмент и приспособления или убрать их в отведённое для хранения место.

## 6. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

## 6. 1. Каждый работник, первым выявивший угрозу возникновения аварийной ситуации, должен немедленно прекратить работу и подать команду "СТОП!".

## 6. 2. Команду "СТОП!", поданную любым работником, должны немедленно выполнить все работники, услышавшие её.

## 6. 3. Об угрозе возникновения или о возникновении аварийной ситуации работник обязан немедленно сообщить руководителю работ (непосредственному руководителю).

## 6. 4. При работе на переносных лестницах и стремянках с использованием электроинструмента (пневмоинструмента, ручного инструмента) в аварийных ситуациях действовать согласно правилам безопасности при работе с соответствующим инструментом.

## 6. 5. Во всех случаях запрещается спрыгивать с лестницы (стремянки) с высоты

## более 1, 5 м.

## 6. 6. При несчастном случае к потерпевшему вызвать врача, а до его прибытия оказать потерпевшему первую помощь.

## 6. 7. При угрозе возникновения или возникновения других аварийных ситуаций действовать в соответствии со своими обязанностями согласно Плану

## ликвидации аварий.